## Slide 1: 输入输出理解

## Slide 2
5 3 2 10
2 3
20 15 10 10 10
10 10 10 20 10
10 15 10 90 10
10 20 10 10 10
10 10 10 10 10
0 0 0
3 1 0
1 3 0
0 1 0
2 0 0
网格边长N、消费者数量M、有效编码格式数量F和发射机成本参数P、
提供者的网格坐标I、J
N行包含定义地图网格的N个正整数gij
接下来的M行包含对消费者的描述。每行包含3个整数i,j,k，其中i和j对应消费者所在网格的行和列，k是所需编码格式的索引
F行包含F个非负整数，即从一种格式转码到另一种格式所花费的时间fij，F行包含F个非负整数，即从一种格式转码到另一种格式所花费的时间fij
2
2 3 2 1 3 0 0 1 0
2 1 2 1 2 0 0 2 0
0 1 1 1 1 0
输出：必须包含T+2行，其中0≤T≤N2-M-1（不多于地图上的空方格数）是已使用发射机的数量
数字T
提供者的描述
T行包含对每个已安装发射机的描述，格式如下
输入：
d个三元组
目标类型:
0为Transmitter
1为Consumer
目标在所属类型列表中的编号
编码格式

## Slide 3
这个示例：这里没有体现格式流格式的转换
成本计算
C(1)
T(2)
C(3)
T(1)
P
C(2)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
x
y
20 15 10 10 10
10 10 10 20 10
10 15 10 90 10
10 20 10 10 10
10 10 10 10 10

## Slide 4: 初步设想
先通过示例

## Slide 5: 思路
先通过示例：最优化问题，输出可行解即可！
思路
方案1：
距离尽可能短
方案2：
中继尽可能少
合并
网格上计算到达所有Consumer的最短路径，Dijkstra
最短路径求解交叉点
满足所有Consumer需求
合并
是
否

## Slide 6: 方案1：距离尽可能地短
20 15 10 10 10
10 10 10 20 10
10 15 10 90 10
10 20 10 10 10
10 10 10 10 10
网格上计算到达所有Consumer的最短路径，Dijkstra单源点最短路径
C
T
C
T
P
C
0
0
0
0
0

## Slide 7: 先动起来
23_12_17输入输出框架，不考虑距离

## Slide 8: 初始想法，输入输出框架
C(1)
T(1)
C(3)
P
C(2)
T(2)
0
0
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
x
y
0
0
轨迹搜索规则，参考：.\23_12_17初始想法\23_12_05_初始伪代码
（1）不考虑距离，直接先x后y传输
0
目标结果
2
2 3 3 0 1 0 0 2 0 1 3 0
0 3 1 1 1 0
3 3 1 1 2 0
（2）上传后结果：191050：实际都没有完全为两个Consumer提供数据，肯定输出有错。
（3）虽然没超过200,900,000没能上榜，起码输出格式整好了，后续就要关注核心部分了
main.cpp
Notes: 代码版本:23_12_17初始想法\main.cpp

## Slide 9: 现有问题
1.直接输出样例结果，都能拿4W多，说明之前的输出有问题
2.当前结果：同一个方向可能只能输出一个信号，刚才T1和C3方向相同了。
3. 尝试简单修改一下先y后x，看看输出结果对不对，结果能否变好
main2_cout.cpp

## Slide 10: 先y后x
C(1)
C(3)
T(1)
T(2)
P
C(2)
0
0
0
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
x
y
0
0
目标结果
2
2 3 3 0 1 0 0 2 0 1 3 0
2 0 1 1 1 0
2 1 1 1 2 0
C(1)
C(3)
T(1)
T(2)
P
C(2)
0
0
0
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
x
y
0
0
P.target_vector = [(0,1,0), (0,2,0)]
T1.target_vector = [(1,1,0)]
T2.target_vector = [(1,2,0)]
P.target_vector = [ (0,2,0)]
T1.target_vector = [(1,1,0)]
T2.target_vector = [(0,1,0), (1,2,0)]
路径合并
目标结果
2
2 3 2 0 2 0 1 3 0
2 0 1 1 1 0
2 1 2 0 1 0 1 2 0
T2出现时往T1的路径上合并
main3_yx.cpp
main4_yx_trajectory_merge.cpp
对所有的Cusomer按照从
Notes: 1.代码版本:：

## Slide 11: 现有缺陷
这种策略假设了Provider所在x（先x后y）或y（先y后x）不能有Customer阻断数据传播，例如P8中的现象。
只在Provider所在x（先x后y）或y（先y后x）放置Transmitter无法在y或x上同方向传播两个数据。
现有框架下合并轨迹都麻烦，优化一下框架
至少有1/3的得分（大约6600W）是不计算成本，只计算Customer数量拿的。
因此我们目前（6W是远远不够的）

## Slide 12: Dijkstra最短路径
12.18~12.21构图与Dijkstra最短路径

## Slide 13: 构图与直接Dijkstra
P
C1
C2
C3
10
10
20
15
10
10
10
10
10
10
10
15
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
20
10
10
10
10
10
20
15
10
构图：
（1）问题：题目中边权不确定，结点之间的边权由传输方向的目标结点确定。
（2）基本假设：不允许路径回头，
（2）边权：从T到结点方向的边权由结点所在单元格的值决定。
例如T->C2的上右边权由C2所在单元格决定为20
G
结点集合
G22(10)
G22(10),G24(10)
G22(10),G24(10),G33(10)
G22(10),G24(10),G33(10),G13(20)
G22(10)-G12(20),G24(10),G33(10),G13(20)
G22(10)-G12(20),G24(10)-G14(20),G33(10),G13(20)
G22(10)-G12(20),G24(10)-G14(20),G33(10)-G32(20),G13(20)
G22(10)-G12(20),G24(10)-G14(20)/G34(20),G33(10)-G32(20),G13(20)
G22(10)-G12(20),G24(10)-G14(20)/G34(20),G33(10)-G32(20)/G43(20),G13(20)
G22(10)-G12(20)/G21(25),G24(10)-G14(20)/G34(20),G33(10)-G32(20)/G43(20),G13(20)
G22(10)-G12(20)/G21(25),G24(10)-G14(20)/G34(20),G33(10)-G32(20)/G43(20),G13(20)-G03(30)
……(具体过程，草稿图片)
二阶邻居找到的最短路径用绿色边
最终C的最短路径用红色边
缺陷1：要计算所有结点的最短路径（或所有Consumer短路径出现，题设中C1就是最后出现的）
缺陷2：拐弯过多，这里需要4个Transmitter

## Slide 14: 缺陷1优化思路：利用动态规划实现网格上最短路径
优化思路：划定P到各个C的范围动态规划。
这样也符合路径不允回头的策略。
x
20 15 10 10 10
10 10 10 20 10
10 15 10 90 10
10 20 10 10 10
10 10 10 10 10
C1
T3
C3
T2
P
T1
C2
T4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
y
G
对于C2有两个最优解，要选择其中拐弯较少的。
（多个最优解的保存之后再说）
以C在P左上角为例（C1）
Step1: C位置初始化为0
Step2: C所在行初始化
35 | 25 | 10 | 0(P)
j: P.y-1->C.y:
dp[P.x][j]= dp[P.x][j+1]+_ dp[P.x][j]
Step4: 状态转移
35 | 25 | 10 | 0(P)
 |  |  | 30
 |  |  | 20
35 | 25 | 10 | 0(P)
i: P.x-1->C.x:
j: P.y->C.y:
dp[i][j]=max(dp[i +1][j], dp[i][j+1])+weight[i][j]
i: P.x-1->C.x:
dp[i][P.y]= dp[i+1][P.y]+ weight[i][P.y]
Step3: C所在列初始化
60 | 45 | 30 | 10
40 | 30 | 20 | 20
35 | 25 | 10 | 0(P)
预期输出
4
2 3 2 0 1 0 1 3 0
2 2 2 0 2 0 0 4 0
1 2 1 0 3 0
1 0 1 1 1 0
3 2 1 1 2 0

## Slide 15: 整体思路
1. 动态规划计算轨迹（如P13，14）（递归实现）
2. 从所有Consumer轨迹回溯， 轨迹合并，构建树结构（递归实现）。
3. 树结构上DFS，并在拐弯处设置Tranmitter。Tansmitter输入输出数据设置，只在Consumer之前的最后一个Tranmitter设置数据转化格式。

## Slide 16: 具体代码实现的问题
1. 引用传参：对象属性需要更改
2. 引用赋值
3. 对象先声明后定义就会有错
4. vector的push_back是深拷贝添加

## Slide 17: 提交结果
坏消息：分数更低了，之前6W多，现在不到6W。
好消息：
  （1）说明整个输入输出框架时不长还可以接受。
  （2）基本的框架能够输出结果，路径规划、合并、DFS的思路可以跑通。
  （3）后续关注
    <1> 路径的规划：影响服务Customer的数量，路径的长度。
    <2> 消息转发
直接输出这种方案的结果
正式代码提交，还是有些Consumer没有收到数据！

## Slide 18: 现有优化思路
12.22~12.23路径优化与消息格式优化

## Slide 19: 路径优化与消息格式优化
路径优化的目标：
  （1）所有的Consumer都要能收到数据（必要！！！）。
  （2）路径尽可能少
  （3）Transmitter尽可能少
消息格式优化
  如何向上多层次的传递，而不是在最后一层再决定格式转换？
x
20 15 10 10 10
10 10 10 20 10
10 15 10 90 10
10 20 10 10 10
10 10 10 10 10
C1
T3
C3
T2
P
T1
C2
T4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
y
G
C4
之前的缺陷：如果这时候来了个C4那么会破坏从P到C1，C2的路径。其实是障碍。
把其他Customer当作障碍，路径要跨过障碍。
A*算法B站视频：https://www.bilibili.com/video/BV1bv411y79P
Red Blob Games（交互式网站），BFS->Dijkstra->A*算法的动态交互：https://www.redblobgames.com/pathfinding/a-star/introduction.html
后续主要用图的算法做了，允许回头拐弯的路径了

## Slide 20: 路径优化整体思路
无向图
有向图，对于C只有入度没有出度的图。
最短路径：
（1）P到所有C的最短路径
（2）合并有向路径树
问题：对C找最短路径时，其他C应作为障碍。
生成树：
（1）从P出发的生成树，包含所有结点后结束的局部生成树。
（2） 剪枝成路径树
问题： C只能作为叶子结点
目前的错误
（1）没有关注这个问题。导致一些C无法接受数据。
（2）之前为了硬用动态规划，不允许轨迹回头来约束规划方向丢弃了图结构只是用表结构。后续还是要按照图结构计算。
构图方式：权值 方向
无权无向：；BFS，Dijkstra，A*。
无权有向：c有入度无出度；Dijkstra，A*
有权无向：单元均值作为权值；Dijkstra，A*
有权有向：入度作为权值；Dijkstra，A*
而Red Blob Games把A*算法直接用在网格上更加方便，先把当前方法重构为Python代码，参考伪代码写BFS, Dijkstra，A*

## Slide 21: Python代码重构
12.22~12.23 代码重构与问题发现

## Slide 22: 发现问题
1. 重构为python代码
2. 问题发现：DFS中坐标判断有点问题，修改为之后重新提交
23_12_22路径优化/ main6_map.cpp
main6_map.py

## Slide 23: 添加结果可视化的函数
1. 网格图，方便看最后的方案结果。
  （1）main7_map_input.txt：输入文件
  （2）main7_map.py：main函数添加了从文件中读取输入。
  （3）main7_map_visualization.ipynb，构建可视化代码
  （4）main7_map_visualization.py：封装可视化代码
  （5）main7_map_visualization_test.ipynb：测试最后的输入
2. 后续所有的策略现在python上实现后再搬到C++代码上。
23_12_22路径优化文件夹下
DFS时，transmitter创建后没有修改对应Node对象
MAP构建时N
修改之前的小bug

## Slide 24: Python代码重构
12.22~12.23 代码重构与问题发现

## Slide 25: BFS思路